## Slide 1: ЗАУСТВАНЕ на производствени отпадъчни води
Условия и ред

## Slide 2: Понятие
Заустване
въвеждане в канализационните системи
на топлина и вещества
Производствени отпадъчни води
води от стопанска дейност
по произход, състав и свойства са различни от фекално-битовите отпадъчни води, резултат от човешки метаболизъм и битови дейности

## Slide 3: Правна уредба
Закон за водите
Наредба №7 от 2000г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места
Наредба №6 от 2000г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти
Наредба №10 от 2001г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване

## Slide 4: Предварителни уточнения
Цел - предотвратяване
- преустановяване
- намаляване на замърсяването
на водите с опасни и вредни вещества
Средства - идентифициране на веществата и групирането им въз основа на токсичност, устойчивост и биоакумулация
- индивидуални емисионни ограничения
Кой може да зауства
- лице, получило разрешително за заустване по реда на Закона за водите
- абонат на ВиК оператор
Ограничения – по закон
- по договор

## Slide 5: Условия за заустване
В канализационните системи – наличие на договор
Във водни обекти – разрешително за заустване
Заустване без разрешително – за обекти извън регулация и след предварително уведомяване на съответната басейнова дирекция
Забрани
- в пояс І на санитарно-охранителна зона около водоизточник и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване
- около източници на минерални извори, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди
- изхвърляне на води, които пречат на експлоатацията на канализационните мрежи и пречиствателните станции

## Slide 6: Какво пречи на експлоатацията на канализационните мрежи и ПС?
Твърди отпадъци и материали,които могат да запушат тръби и шахти или се отлагат /вар, гипс, пясък, пепел, метални стружки, конци, влакна, винена или бирена утайка, стъкло, течен тор и др./
Вещества, които оказват разрушаващо действие на тръби и канализационни съоръжения, киселини, основи
Необеззаразени инфекциозни отпадъчни материали и микробиологични препарати
Запалими, канцерогенни и радиоактивни вещества и отпадъци

## Slide 7: Ред за заустване
Молба до лицето, експлоатиращо канализационната мрежа/КМ/ и/или пречиствателна станция /ПС/
Сключване на писмен договор между лицето, експлоатиращо КМ или ПС и абоната, с който се определя
норми за допустимо съдържание на вредни вещества
дебит на производствените води
място и начин на заустване
Уведомяване на басейнова дирекция

## Slide 8: Задължения на абонатите
Да зауства производствени отпадъчни води
- на определеното място
- без забранени примеси
- отговарящи на нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества
Да се осигури подходящо място и условия за измерване на дебита и за вземане на водни проби
Да се изгради изравнителен резервоар преди заустването в случай на значителна промяна в дебита
Да уведомят басейнова дирекция за сключения договор с експлоатационното предприятие
Собствен мониторинг за превенция

## Slide 9: Отговорност
Основания – незаконно заустване
- неизпълнение на задължения
- неизпълнение на предписание
Санкции – имуществена санкция/глоба ако замърси над норма 1 000 - 5 000 лв.
увреди КМ ПС 500 – 5 000 лв.
укрие авария 5 000 – 15 000 лв.
не осигури достъп на контролни органи 150 – 500 лв.
осъществява заустване на отпадъчни води без монтирано и пломбирано измервателно устройство - от 500 до 5000 лв.
Принудителни административни мерки чл.199а ЗВ
Затваряне на обекти, които замърсяват
Спиране на дейности